## Slide 1: Digimodes
Ward De Ridder
on8wr

## Slide 2: inhoud
Theorie
  Bits verzenden door de lucht
  Bit byte baud
  ASK FSK PSK
  QAM
  Error detectie
  Maximale datarate
Praktijk
  PSK31, RTTY
  JT9

## Slide 3: Bits verzenden door de lucht

## Slide 4: Bit byte baud
Bit
  1 of 0
Byte
  8 bits
Baud
  Symbol rate
  Hoeveel simbolen / seconde

## Slide 5: ASK

## Slide 6: FSK

## Slide 7: PSK

## Slide 8: Meer bandbreedte
Baudrate verhogen
  Meer symbolen per seconde
Meer bits tegelijkertijd verzenden

## Slide 9: 4-ASK

## Slide 10: QAM

## Slide 11: Error detectie
Pariteitsbit (even of oneven aantal 1-tjes)
  Voorbeeld 1:
    Data: 1010111
    Parity: oneven 1
    We verzenden 10101111
  Voorbeeld 2:
    Data: 1011111
    Parity: even 0
    We verzenden 10111110
  Efficiëntie
    7/8 = 87%

## Slide 12: Error detectie
Meerdere pariteitsbits (rest na deling door 4 van het aantal 1-tjes)
  Voorbeeld 1:
    Data: 1010111
    Parity: 5%4= 1 (01)
    We verzenden 101011101
  Voorbeeld 2:
    Data: 1011111
    Parity: 6%4 = 2 (10)
    We verzenden 101111110
  Efficiëntie:
    7/9 = 77%

## Slide 13: Maximale datarate
Nyquist criterium (op een ruisvrij kanaal)
  C = 2 * B * log2 M
  C = 2 * B * (log(M)/log(2))
    C = bitrate (in bps)
    B = bandbreedte in Hz
    M = aantal bits dat we gelijktijdig kunnen verzenden
      (binair = 2)
  Voorbeeld:
    B = 3khz (SSB)
    M = 2
     C = 2 * 3000 * log2 2 = 6000
  Voorbeeld:
    B = 3khz (SSB)
    M = 16
     C = 2 * 3000 * log2 16 = 24000

## Slide 14
Shannon–Hartley theorem (op een kanaal met ruis)
  C = B * (log(1 + S/N)/log(2))
    B = bandbreedte in Hz
    S/N = signal to noise ratio (Het vermogen van het gewenste signaal (in W) / het vermogen van het gewenste signaal (in W), hier gebruikt als ratio, niet als dB)
  Voorbeeld:
    B = 3kHZ
    S/N = 100
    C = 3000 * (log(1 + 100)/log(2)) = 19974,6

## Slide 15: PRAKTIJK
Programma’s:
  Fldigi (RTTY, BPSK, …)
    http://www.w1hkj.com/
    http://zendamateur.elinek.nl/?page_id=1919
  WSJT-X (JT9, JT65)
    http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html